## Slide 1
各 階 平 面 図
建 物 図 面
家 屋 番 号
建物の所在
縮尺
作 製 者
縮尺
申 請 人
（平成 ２２ 年 ３ 月１５ 日作製 ）
１
２５０
１
５００
Ａ市Ｂ町一丁目３０番地
Ａ市Ｂ町二丁目５番６号
甲野 太郎 印
Ａ市Ｂ町二丁目５番６号
甲野 太郎 印
10.230
6.560
6.545
3.685
8.410
1.850
主
10.230×6.560＝67.108800
3.685×1.850＝ 6.817250
73.926050
床面積 73.92㎡
10.230×5.460＝55.855800
55.855800
床面積 55.85㎡
１階
２階
図形描画の基本図形（四角）を組み合わせて、家の形を作ります。
寸法は壁芯間の長さで、建築確認の図面を参考にしてください。
図形のオートシェイプで、実線の太さを0.5ptに指定、サイズの縦横の長さは実際の寸法を250で割り、そのサイズをcm単位（四捨五入して小数点以下2桁）で指定します。
図形が重なった部分の不要な線は、真っ白な四角図形を重ね合わせて見えなくします。
400％以上に拡大表示させて、図形の調整で位置合わせや白抜き画像のサイズ調整を行います。
矩形の組み合わせで、床面積を計算します。（計算式は建築確認の図面内にありますので、参考にしてください。）
床面積（㎡）は、小数点2桁目までとし、3桁目以下は切捨てます。
5.460
主
１階の図面をコピペします。
２階部分のみ実線で描きますので、２階に無い１階部分は"破線"に変更してください。
１階と同様に、基本図形（四角）を重ね合わせて２階の平面図を作成します。
10.230
主
2.00
2.00
主
道
路
道 路
１２３
１２４
１２２
各階平面図は1/250
建物図面は1/500
法務局で土地の公図を入手し、作成します。私の場合は、換地申請を先にしていたので、その時の図面を参考にしました。
描き方は、各階平面図と同じです。ただし、サイズは実寸を500で割って指定してください。
道路もしくは境界から建物までの距離（壁芯まで）を記入します。
隣地と当該土地の地番を記入します。
数字（m）は、小数点以下2桁でも3桁でも構いません。使用する数字の最小単位に合わせてください。
この図面は
A4サイズで作成

## Slide 2
各 階 平 面 図
建 物 図 面
家 屋 番 号
建物の所在
縮尺
作 製 者
縮尺
申 請 人
１
２５０
１
５００